# Инструкция по применению
ЗВК «Реагент 3000» для гидроусилителя руля (ГУР)

ВНИМАНИЕ!!! Обработку ГУР осуществлять только при смене масла!!!

- Взболтать и медленно влить ёмкость в расширительный бачок ГУР (или иное маслозаливное отверстие) при работающем двигателе;

- Вращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое 5-7 полных циклов, далее приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

При обработке автомобиль должен находиться на СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ!

При недостаточном эффекте повторить обработку ГУР через 500-800 км пробега автомобиля. Если произошло улучшение работы, затем опять ухудшение, или произошли какие-то нарушения в работе ГУР, необходимо промыть и сменить масло в системе ГУР, далее продолжить обработку.

ЗВК «Реагент 3000» не восстанавливает эластичность сальников, имеющих механические повреждения или дефекты длительной эксплуатации, не восстанавливает механические или иные повреждения рулевой рейки. Невозможно добиться хороших результатов работы ГУР, если имеются значительные механические повреждения зон трения, протечки масла, не работает редукционный клапан гидронасоса или плохо натянут ремень привода ГУР.

Эффект от применения наступает через 50-500 км и сохраняется при условии правильной эксплуатации автомобиля и исправного состояния обрабатываемого механизма.

ЗВК «Реагент 3000» для ГУР совместим со всеми типами гидравлических масел, (аналог Dexron-Dexron III) и не имеет мировых аналогов по степени воздействия.

В одной упаковке находится одна емкость с эмульгированным составом, объёмом 50 мл.